附件2

舟山市交通建设工程防台工作检查表

项目名称：                                          检查时间：

| 序号 | 检查类别 | 检查内容 | 自查（核查）情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 组织领导 | 是否成立防台领导小组或应急工作组，明确组织构成和负责监测预警、人员转移、抢险救援等方面的人员。 |  |
| 2 | 责任体系 | 是否建立健全防台责任体系，明确各岗位责任人。 |  |
| 3 | 预案方案 | 是否制定防台应急预案，并根据需要及时修编。预案主要内容应当完整，并具有实用性和可操作性。 |  |
| 4 | 物资队伍 | 是否建立必要的抢险救援物资设备储备和抢险救援队伍力量，并登记造册，应急期间随时联络和调度。 |  |
| 5 | 监测预警 | 是否建立本项目的台风监测预警体系，及时掌握与本项目密切关联的暴雨、洪水、暴潮、台风、地质灾害等信息，并做好值班值守和预警信息的发布工作。 |  |
| 6 | 人员转移 | 是否落实转移人员临时安置点；低洼地带、地质灾害易发、海上作业平台、抗风能力较差的活动板房、临时驻地等区域人员是否已全部转移。 |  |
| 7 | 临建设施 | 施工现场及项目驻地是否存在泥石流、滑坡等地质灾害安全隐患，排水设施是否正常；钢筋加工棚、预制厂、拌和站、施工栈桥、水上施工平台等大临设施是否采取防风加固措施。 |  |
| 8 | 机械设备 | 塔吊、龙门吊、桥面吊机、架桥机等是否已停止使用，并采取有效的防风加固措施；施工现场应机械设备是否撤离至安全区域。 |  |
| 9 | 施工船舶 | 施工船舶关键岗位船员是否在岗；是否落实施工船舶避风锚地，施工船舶是否已撤离至避风锚地。 |  |
| 10 | 危险性较大分部分项工程 | 桥梁桩基础、高墩柱、大型预制构件吊装、隧道开挖、高边坡处置、深基坑开挖、沿海交通码头桩基础、水上作业平台搭设、拆除等施工作业是否按照专项施工方案要求落实防台措施。 |  |
| 11 | 支架及模板 工程 | 脚手架、模板立杆基础平整坚固，排水是否及时有效；架体整体是否稳固、牢靠，无倾 斜、下陷，扣件无松动。 |  |
| 12 | 临时用电 | 施工现场临时用电除照明、排水、抢险和生活用电外，是否切断其余电源；电箱是否采取防风防雨加固措施，漏电保护装置是否有效；电器设备的接地、接零保护措施是否有效。 |  |
| 施工单位(签字)： 年 月 日 |
| 监理单位(签字)： 年 月 日 |
| 建设单位(签字)： 年 月 日 |
| 检查人员(签字)： 年 月 日 |